AM/FM РАДИО

МОДЕЛЬ: R-028

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При использовании электрических приборов, соблюдайте основные меры предосторожности:

1- Читайте инструкции - Должны быть прочитаны все инструкции по безопасности и эксплуатации перед использованием устройства.

2- Учитывайте предупреждения - Должны учитываться все предупреждения на самом устройстве и в инструкциях по эксплуатации.

3- Следуйте инструкциям – Необходимо следовать всем инструкциям по эксплуатации и использованию устройства.

4- Очистка - Отключайте устройство из розетки перед очисткой.

Не используйте жидкие чистящие средства и аэрозоли. Используйте мягкую ткань.

5- Дополнительные устройства - Не используйте дополнительные устройства и приспособления, которые не рекомендованы производителем, это может быть опасно.

6- Вода и влага - Не используйте продукт рядом с водой. Например, рядом с ванной, раковиной, кухонной мойкой или стиральной машиной, в сыром подвале, или рядом с бассейном, и т.д.

7- Аксессуары - Не устанавливайте устройство на неустойчивой тележке, подставке, штативе или столе. Изделие может упасть, причинив серьезную травму ребенку или взрослому, а также это может повредить само изделие. Можно устанавливать изделие на тележке, подставке, штативе, кронштейне или столе только в соответствии с рекомендациями производителя или в том случае, если вышеперечисленные аксессуары поставляются в комплекте с данным изделием. Любой монтаж изделия должен производиться в соответствии с инструкциями производителя, а также должны использоваться рекомендованные производителем крепежные материалы и устройства.

8- Транспортировка – Устройство на тележке необходимо перемещать с осторожностью. Резкие остановки, чрезмерные усилия и неровные поверхности могут привести к опрокидыванию.

9- Вентиляция - Отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и обеспечения надежной работы устройства и защиты от перегрева; данные отверстия нельзя закрывать или блокировать посторонними предметами. Также нельзя блокировать отверстия, помещая устройство на кровать, диван, ковер и т.д. Изделие нельзя встраивать в мебель, например, в книжный шкаф, если при этом не предусмотрена вентиляция или не соблюдаются инструкции производителя.

10- Источники питания – Данное устройство необходимо подключать к источнику питания в соответствии с маркировкой. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к дилеру или к квалифицированному электрику. При работе с изделиями с аккумуляторной батареей или другими источниками питания изучите инструкцию по эксплуатации.

11- Шнур питания - Шнур должен быть проложен таким образом, чтобы исключить вероятность его повреждения любым способом, обращая особое внимание на участки шнура вблизи вилки, розетки и входа в корпус изделия.

12- Молния - Для дополнительной защиты данного изделия во время грозы, или в случаях, когда оно не используется в течение длительного периода времени, отключайте изделие из розетки и отсоединяйте антенну и кабель, это исключит возможность повреждения изделия молнией или в результате скачков напряжения.

13- Перегрузка - Не допускайте перегрузки настенных розеток, удлинителей или встроенных розеток, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

14- Посторонние предметы и жидкость - Никогда не вставляйте посторонние предметы в изделие через отверстия, так как это может вызвать короткое замыкание, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не допускайте попадания жидкости на изделие.

15- Обслуживание - Не пытайтесь обслуживать данное изделие самостоятельно, так как при открытии или снятии крышки существует опасность поражения электрическим током. Для технического обслуживания изделия обращайтесь к квалифицированным специалистам.

16- Запасные детали - При необходимости замены деталей, убедитесь, что технический специалист использует запасные детали, указанные производителем, или характеристики деталей соответствуют оригинальным деталям.

17- Проверка на безопасность - После завершения любого обслуживания или ремонта данного изделия попросите специалиста провести проверку на безопасность, чтобы исключить ненадлежащее рабочее состояние изделия.

18- Температура - Продукт должен располагаться вдали от источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие обогревающие  устройства.

ВНИМАНИЕ: НЕ ОТКРЫВАТЬ. РИСК ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ!!

Не открывайте крышку (заднюю панель) во избежание поражения током.

Для технического обслуживания обратитесь к квалифицированному специалисту.

Перед использованием

* Выбирайте место для установки изделия очень тщательно. Избегайте попадания прямых солнечных лучей или воздействия источников тепла. Также избегайте мест с повышенной вибрацией и чрезмерным количеством пыли, с низкой температурой или повышенной влажностью. Устанавливайте устройство вдали от источников помех, таких как трансформаторы или двигатели.

* Не вскрывайте корпус устройства, так как это может привести к повреждению устройства или поражению электрическим током. Если в устройство попал посторонний предмет, обратитесь к специалисту или дилеру.

* При подключении или отключении устройства от сети, держите за вилку, а не за шнур. В противном случае можно повредить шнур.

* Не пытайтесь чистить устройство химическими средствами, так как это может повредить отделку. Для очистки используйте чистую сухую ткань.

* Храните данное руководство.

Средства управления и разъемы

- Динамик

- Переключатель AM/FM

- Рукоятка настройки частоты

- Рукоятка регулирования громкости/ВКЛ/ВЫКЛ

- Окно с электронной лампой

- FM антенна

- Кабель питания

- Электронная лампа

- Световой индикатор

ФУНКЦИЯ РАДИО

1) Подключите кабель питания (7) в розетку 230В~50Гц.

2) Поверните рукоятку регулирования громкости/ВКЛ/ВЫКЛ (4) по часовой стрелке до характерного щелчка и включения устройства.

3) ЭЛЕКТРОННАЯ ЛАМПА

Электронная лампа состоит из двух частей: колбы и светового индикатора. Позади лампы расположено зеркало. При включении радио световой индикатор начинает мигать, это длится 10-20 c, пока лампа прогревается, далее свет постоянный. Электронная лампа будет гореть непрерывно, пока работает устройство.

4) ВЫБОР ДИАПАЗОНА И ЧАСТОТЫ РАДИОСТАНЦИИ

Установите переключатель AM/FM (2) в нужное положение: AM или FM. Поворачивайте рукоятку настройки частоты (3), чтобы выбрать нужную радиостанцию.

5) РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРОМКОСТИ

Чтобы увеличить громкость во время работы устройства, поверните рукоятку регулирования громкости/ВКЛ/ВЫКЛ (4) по часовой стрелке. Чтобы уменьшить громкость, поверните рукоятку регулирования громкости/ВКЛ/ВЫКЛ (4) против часовой стрелки, избегая крайнего положения.

6) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТЕННЫ

Вы можете поворачивать корпус радио для достижения более чистого звука через встроенную магнитную антенну. Можно вытянуть антенну, отрегулировать ее длину и положение для достижения наиболее чистого звука.

Для выключения радиоприемника поверните рукоятку регулирования громкости/ВКЛ/ВЫКЛ (4) против часовой стрелки до положения Off.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устройство не работает

* Кабель питания (7) подключен некорректно.

* Устройство не включается: переместите рукоятку регулирования громкости/ВКЛ/ВЫКЛ (4) из положения OFF в положение ON.

Нет приема станций

Нет чистого сигнала выбранной FM станции

*Отрегулируйте положение антенны.

*Попробуйте точно настроить частоту рукояткой настройки (3).

Нет чистого сигнала выбранной AM станции

*Попробуйте точно настроить частоту рукояткой настройки (3).

*Внесите небольшую корректировку в положение устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Потребляемая мощность.................................18Вт

Производительность динамиков.....................4Вт

Источник питания...........................................230В~50Гц переменного тока

Динамики...........................................................4-дюймовые

Диапазоны частот

AM..................................................................... 530-1600КГц

FM.....................................................................  88-108МГц

Размеры.................................................. ……...310(Д)X135(Ш)X180(В) мм

Масса нетто....................................................... 2.6кг

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификации устройства без предварительного уведомления.