Радио в стиле ретро

AM/FM с USB/SD/MMC/AUX IN/bluetooth

МОДЕЛЬ: Ru-202Bt

Руководство по эксплуатации

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При использовании электрических приборов, соблюдайте основные меры предосторожности:

1- Читайте инструкции - Должны быть прочитаны все инструкции по безопасности и эксплуатации перед использованием устройства.

2- Учитывайте предупреждения - Должны учитываться все предупреждения на самом устройстве и в инструкциях по эксплуатации.

3- Следуйте инструкциям – Необходимо следовать всем инструкциям по эксплуатации и использованию устройства.

4- Очистка - Отключайте устройство из розетки перед очисткой.

Не используйте жидкие чистящие средства и аэрозоли. Используйте мягкую ткань.

5- Дополнительные устройства - Не используйте дополнительные устройства и приспособления, которые не рекомендованы производителем, это может быть опасно.

6- Вода и влага - Не используйте продукт рядом с водой. Например, рядом с ванной, раковиной, кухонной мойкой или стиральной машиной, в сыром подвале, или рядом с бассейном, и т.д.

7- Аксессуары - Не устанавливайте устройство на неустойчивой тележке, подставке, штативе или столе. Изделие может упасть, причинив серьезную травму ребенку или взрослому, а также это может повредить само изделие. Можно устанавливать изделие на тележке, подставке, штативе, кронштейне или столе только в соответствии с рекомендациями производителя или в том случае, если вышеперечисленные аксессуары поставляются в комплекте с данным изделием. Любой монтаж изделия должен производиться в соответствии с инструкциями производителя, а также должны использоваться рекомендованные производителем крепежные материалы и устройства.

8- Транспортировка – Устройство на тележке необходимо перемещать с осторожностью. Резкие остановки, чрезмерные усилия и неровные поверхности могут привести к опрокидыванию.

9- Вентиляция - Отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и обеспечения надежной работы устройства и защиты от перегрева; данные отверстия нельзя закрывать или блокировать посторонними предметами. Также нельзя блокировать отверстия, помещая устройство на кровать, диван, ковер и т.д. Изделие нельзя встраивать в мебель, например, в книжный шкаф, если при этом не предусмотрена вентиляция или не соблюдаются инструкции производителя.

10- Источники питания – Данное устройство необходимо подключать к источнику питания в соответствии с маркировкой. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к дилеру или к квалифицированному электрику. При работе с изделиями с аккумуляторной батареей или другими источниками питания изучите инструкцию по эксплуатации.

11- Шнур питания - Шнур должен быть проложен таким образом, чтобы исключить вероятность его повреждения любым способом, обращая особое внимание на участки шнура вблизи вилки, розетки и входа в корпус изделия.

12- Молния - Для дополнительной защиты данного изделия во время грозы, или в случаях, когда оно не используется в течение длительного периода времени, отключайте изделие из розетки и отсоединяйте антенну и кабель, это исключит возможность повреждения изделия молнией или в результате скачков напряжения.

13- Перегрузка - Не допускайте перегрузки настенных розеток, удлинителей или встроенных розеток, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

14- Посторонние предметы и жидкость - Никогда не вставляйте посторонние предметы в изделие через отверстия, так как это может вызвать короткое замыкание, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не допускайте попадания жидкости на изделие.

15- Обслуживание - Не пытайтесь обслуживать данное изделие самостоятельно, так как при открытии или снятии крышки существует опасность поражения электрическим током. Для технического обслуживания изделия обращайтесь к квалифицированным специалистам.

16- Запасные детали - При необходимости замены деталей, убедитесь, что технический специалист использует запасные детали, указанные производителем, или характеристики деталей соответствуют оригинальным деталям.

17- Проверка на безопасность - После завершения любого обслуживания или ремонта данного изделия попросите специалиста провести проверку на безопасность, чтобы исключить ненадлежащее рабочее состояние изделия.

18- Температура - Продукт должен располагаться вдали от источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие обогревающие  устройства.

ВНИМАНИЕ: НЕ ОТКРЫВАТЬ. РИСК ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ!!

Не открывайте крышку (заднюю панель) во избежание поражения током.

Для технического обслуживания обратитесь к квалифицированному специалисту.

Перед использованием

* Выбирайте место для установки изделия очень тщательно. Избегайте попадания прямых солнечных лучей или воздействия источников тепла. Также избегайте мест с повышенной вибрацией и чрезмерным количеством пыли, с низкой температурой или повышенной влажностью. Устанавливайте устройство вдали от источников помех, таких как трансформаторы или двигатели.

* Не вскрывайте корпус устройства, так как это может привести к повреждению устройства или поражению электрическим током. Если в устройство попал посторонний предмет, обратитесь к специалисту или дилеру.

* При подключении или отключении устройства от сети, держите за вилку, а не за шнур. В противном случае можно повредить шнур.

* Не пытайтесь чистить устройство химическими средствами, так как это может повредить отделку. Для очистки используйте чистую сухую ткань.

* Храните данное руководство.

Средства управления и разъемы

- Рукоятка настройки частоты

- Рукоятка выбора функции

- Индикатор FM стерео

- Индикатор BLUETOOTH

- Рукоятка ВКЛ/ВЫКЛ и регулирования звука

- Вход AUX

- FM антенна

- Кабель питания

Вид сбоку

- Разъем USB

- Кнопка PLAY/PAUSE

- Разъем SD/MMC

- Кнопка Вперёд (Next)

- Кнопка Назад (Back)

ФУНКЦИЯ РАДИО

- Подключите кабель питания (8) в розетку 230В~50Гц.

- Полностью достаньте FM антенну (7) для хорошего приема FM станций.

- Поверните рукоятку ВКЛ/ВЫКЛ и регулирования звука (5) по часовой стрелке до характерного щелчка и включения устройства.

- Выберите AM или FM с помощью рукоятки выбора функции (2).

- Поворачивайте рукоятку настройки частоты (1), чтобы выбрать нужную радиостанцию.

Для отключения радио

установите рукоятку ВКЛ/ВЫКЛ и регулирования звука (5) в положение ВЫКЛ(Off).

ФУНКЦИИ USB/SD/MMC

- Поддерживается только MP3-формат.

- Переведите рукоятку выбора функции (2) в положение USB, вставьте USB/SD/MMC карту.

- Если хотите подключить MP3-плеер или другое устройство, пожалуйста, достаньте из плеера или устройства батареи, если они установлены. В противном случае есть вероятность повреждения данного устройства.

- Чтобы выбрать режим воспроизведения или паузы, воcпользуйтесь кнопкой PLAY/PAUSE (10)

- Непродолжительное нажатие на кнопку Next  (12)  служит для перехода к следующей дорожке, продолжительное нажатие на кнопку Next увеличивает уровень звука.

- Непродолжительное нажатие на кнопку Back (13) служит для перехода к предыдущей дорожке, продолжительное нажатие на кнопку Back уменьшает уровень звука.

AUX IN (Функция AUX)

Примечание: Перед использованием линейного входа AUX отключите все устройства, подключенные через Bluetooth

Переведите рукоятку выбора функции (2) в положение AUX/ BLUETOOTH и подключите кабель RCA в гнездо AUX. Отрегулируйте громкость внешнего аудиоустройства.

ФУНКЦИЯ BLUETOOTH

Примечание: Перед использованием функции BLUETOOTH отсоедините кабель RCA

● Все подключенные устройства должны поддерживать технологию Bluetooth 2.0, а также A2DP V1.2 , AVRCP V1.4 и работать на частоте 2.402-2.480 ГГц

● По беспроводной технологии Bluetooth устройство может функционировать в радиусе диапазоном 7-10 м. Максимальная дальность связи подразумевает отсутствие любых видимых препятствий.

● Переведите рукоятку выбора функции (2) в положение AUX/ BLUETOOTH. При активной функции Bluetooth быстро мигает синий индикатор. Это сигнализирует о поиске устройств. При неудачном поиске в течение пяти минут, индикатор будет мигать с интервалами в несколько секунд, это сигнализирует об остановке поиска. Eсли необходимо повторить поиск, выключите и снова включите устройство.

● При первом использовании функции Bluetooth убедитесь, что на всех устройствах, телефоне или компьютере включен Bluetooth.

● Как правило, поиск устройств по Bluetooth на телефонах и компьютерах занимает около 5-30 секунд. Данное устройство будет отображаться в списке с именем «BT-Speaker», необходимо выбрать его в списке, нажать «подключить» («connect») и произвести сопряжение устройств («pairing»). Некоторые телефоны и компьютеры требуют пароля при сопряжении, пожалуйста, введите пароль «0000» и нажмите «OK»

● После сопряжения будет мигать синий индикатор с интервалом в несколько секунд, это указывает на успешное соединение. Теперь вы можете использовать проигрыватель на телефоне или компьютере: прослушивать, ставить на паузу, перематывать дорожки назад и вперед, управлять уровнем звука. Для использования максимального звука установите регулятор громкости на максимум.

● При сохранении в списке устройств Bluetooth устройства «BT-Speaker» и включении Bluetooth, начинается поиск, и устройства подключаются автоматически. Если Вы желаете подключить второе устройство, отключите первое устройство.

● Если устройство не подключается или подключается, но нет звука, например, это может быть вызвано системной ошибкой. Отключите устройство и включите заново, повторите поиск.

● Данная система совместима с большинством устройств, поддерживающих Bluetooth, но некоторые устаревшие или специальные устройства Bluetooth не поддерживаются.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устройство не работает

* Кабель питания (8) подключен некорректно.

* Устройство не включается: переместите рукоятку ВКЛ/ВЫКЛ и регулирования звука (5) из положения OFF в положение ON.

Нет приема станций

Нет чистого сигнала выбранной FM станции

*Отрегулируйте положение антенны.

*Попробуйте точно настроить частоту рукояткой настройки (1).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Источник питания...........................................230В~50Гц переменного тока

Потребляемая мощность.................................12Вт

Производительность динамиков.....................1.5Вт*2

Динамики...........................................................2,5-дюймовые

Диапазоны частот

AM..................................................................... 530-1600КГц

FM..................................................................... 88-108МГц

Размеры.................................................. ……...260(Д)X125(Ш)X160(В) мм

Масса нетто....................................................... 1.8 кг

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификации устройства без предварительного уведомления.